## Slide 1: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов г. Фрязино Московской области
Автор проекта:
ЧЕБОТАРЕВ ЕФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Научный руководитель проекта :
ПЕЩЕРКИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Фрязино 2021-2022 уч.год
Исследовательская работа на тему:
«Исследование явления резонанса на дорогах»

## Slide 2: План исследовательской работы:
I.Введение.
1.1 Цель исследовательской работы.
II.Теоретическая часть.
2.1 Решение задачи о резонансе машин на дороге (сборник Рымкевич №436).
2.2 Техническая часть.
III. Практическая часть.
IV. Примеры из истории.
V. Выводы.
VI. Список используемой литературы.

## Slide 3: I.Введение.
В сборнике задач для 10-11-х классов автора А.П. Рымкевича в главе IV «Механические колебания и волны» приводится задача №436.
«На некоторых участках дороги встречаются расположенные на приблизительно одинаковых расстояниях выбоины (это обычно отмечается соответствующим дорожным знаком). Водитель вёл автомобиль по такому участку один раз порожним, а другой раз нагруженным. Сравнить скорости движения машины, при которых наступит резонансное раскачивание на рессорах».

## Slide 4
Меня заинтересовала данная задача. Я вспомнил, что часто на выбоинах машины иногда сильно раскачиваются, так как возникает резонанс, и опытные водители изменяют скорость с целью уменьшения данного эффекта. Решив задачу из Рымкевича, я решил исследовать это явление: измерить расстояния между выбоинами на дороге, также рассчитать данные расстояния теоретически, используя технические характеристики машин, и сравнить полученные результаты.
Также я решил изучить известные случаи проявления резонанса на дорогах и мостах в разных странах, поскольку эти исторические события имеют непосредственное отношение к моей работе.

## Slide 5
Цели практической работы:
Совершенствовать навыки исследовательской деятельности и измерения физических величин: измерить расстояния между выбоинами на дороге, также рассчитать данные расстояния при резонансе теоретически, используя технические характеристики машин, научиться правильно интерпретировать и сравнивать полученные результаты.
Получить практическую пользу от своей работы: составить рекомендации для водителей автотранспорта и разместить их в интернете.

## Slide 6
Использовать полученный опыт исследования и описания механических колебаний для различных машин при их движении на дорогах.
Исследовать условия возникновения явления резонанса и убедиться в том, что теория колебаний применима для описания резонанса на дорогах
Научиться рассчитывать резонансную скорость автомобиля и определять диапазон скоростей, безопасных для автомобиля
Составить рекомендации автолюбителям для предупреждения явления резонанса на дорогах

## Slide 7
II.Теоретическая часть.
2.1Решение задачи Р №436.
Если в модели рассматривать машину как вертикальный пружинный маятник, то на пружине - рессорах жёсткостью K совершает колебания машина-груз массой M с периодом собственных свободных колебаний T=2π(m / k)½ При резонансе период свободных колебаний равен времени движения автомобиля между выбоинами.
Проваливаясь в яму, колесо приобретает вертикальную составляющую скорости, для гашения которой требуется большая сила реакции, чем при горизонтальном качении машины.

## Slide 8
Частота воздействия такой силы совпадает с собственной частотой колебаний рессор. Амплитуда колебаний резко возрастает. При резонансе разрушительное действие на дорогу максимально.
Если L- расстояние между выбоинами, а V – скорость движения машины, то при резонансе T= τ, то есть 2π(m/k)½ = L/V. Таким образом, V= L(m/k)½ / 2π .
Из формулы следует, что чем больше масса автомобиля, тем меньше «резонансная» скорость движения.
Ответ к задаче.
У нагруженной машины резонансная скорость меньше, чем у порожней.

## Slide 9
2.2 Техническая часть.
Садясь в машину, каждый опытный автомобилист обращает внимание на плавность хода транспортного средства, что обеспечивается его подвеской. Данный автомобильный узел построен с использованием амортизаторов с пружинами. Существует также категория машин, в которых необходимо обеспечить высокий уровень грузоподъёмности и надёжности подвески. Для этого вместо пружин используют рессоры. Рессора-это элемент подвески автомобиля, компенсирующий удары, толчки и колебания, возникающие из-за неровностей на дорогах.

## Slide 10
Вертикальная жёсткость.
Жёсткость упругого элемента (пружины или рессоры) означает, какую силу нужно приложить к пружине/рессоре, чтобы сжать её на единицу длины.
Чтобы измерить жёсткость пружины или рессоры в гаражных условиях, нужно встать на неё и измерить деформацию ∆Х. Рессору удобнее класть ушками на пол и вставать на середину. Жёсткость находим как отношение своего веса к деформации пружины. (К=Р/∆Х)

## Slide 11
Плавность хода- это то, насколько автомобиль тряский. Главным фактором, влияющим на «тряскость» автомобиля является частота собственных колебаний подрессоренных масс автомобиля на подвеске: все что на подвеске, то подрессоренное, что не болтается на подвеске, то не подрессоренное. То есть в момент езды, подрессоренная скачет, а не подрессоренная повторяет все неровности Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15

## Slide 12: Рессора:
Есть несколько типов автомобильных рессор: двойные эллиптические, трехчетвертные, четвертные, поперечные, половинные, но все они служат одной цели – обеспечивают транспортному средству плавное движение, а вам – комфортную поездку.

## Slide 13
Не смогла обойтись без рессоры и обычная деревенская телега. Первые примитивные аналоги амортизаторов представляли собой обычную цепь или кожаный ремень.
На рисунке изображены современные рессоры:

## Slide 14: Комфортная частота колебаний
Для человеческого тела наиболее благоприятная частота собственных колебаний — это такая, которую мы испытываем при натуральной для нас ходьбе, т.е. 0.8-1.2 Гц или (грубо) 50-70 колебаний в минуту. Реально в автомобилестроении в погоне за грузонезависимостью считается допустимым до 2 Гц (120 колебаний в минуту). Условно автомобили, у которых баланс «масса-жесткость» сдвинут в сторону большей жесткости и более высоких частот колебаний, называют жесткими, а автомобили с оптимальной характеристикой жесткости для их массы — мягкими.

## Slide 15: III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Данную работу я посвятил теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке резонанса машин на дорогах.
Я решил измерить расстояние между выбоинами на дороге, возникшими при резонансе машин, и сравнить с расчётным расстоянием для среднего по весу автомобиля.
При определённой скорости движения машины неровности на дорогах повторяются с временным интервалом, равным периоду колебаний машины – «маятника».

## Slide 16
В этом случае возникает резонанс,- явление резкого возрастания амплитуды колебаний машины при совпадении её собственной частоты с частотой воздействия внешней вынуждающей силы со стороны дороги. При резонансе в местах выбоин амплитуда колебаний максимальна, и машина при ударе о поверхность ямы разрушает её ещё больше, увеличивая её глубину.
Таким образом, рассмотрев устройство и назначение рессор и подвесок, я пришел к выводу, что выбранная мною модель «машина – пружинный маятник» наилучшим образом подходит для описания резонанса машин на дорогах.

## Slide 18
Замечательные выбоины я обнаружил в селе Анискино Щёлковского района рядом с поворотом на город Лосино-Петровский.
Я вышел из машины и сделал фотографии.
Я также измерил шагами (длина моего шага равна 70 см) расстояние между несколькими выбоинами.
Расстояние между ямами оказалось приблизительно равным 5 м.

## Slide 19
Машины подъезжают к повороту и входят в поворот приблизительно со скоростью
V= 20 км/ч = 5,56 м/с.

## Slide 20
Масса легковых автомобилей M колеблется от 1000 до 2500 кг.
Рессоры от седана имеют жесткость K=25000Н/м, а рессоры от универсала имеют K = 29000Н/м.
Самые мягкие УАЗовские рессоры (задние Хантер-Патриот) имеют жесткость K= 40000 Н/м. Я произвёл теоретический расчёт расстояния между выбоинами при резонансе для Седана.

## Slide 21
Характеристики Седана:
масса M=2000 кг, подрессоренная масса автомобиля на подвеске составляет m=(15/16)M = 1880 кг
жёсткость рессор K= 2,5 кг/мм = 25000Н/м.
L=2π V (m/k)½ = 6,28×5,56 ×(1880/25000)½ = 9,6 м
Теоретически полученные расчёты расстояния совпали с реально измеренным расстоянием между выбоинами на дороге. Между ближайшими чётными или нечётными ямами расстояние именно порядка 10 метров. Выбранная мною модель хорошо подходит для описания явления резонанса на дорогах.

## Slide 22: 3.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ
Автолюбители часто пользуются одними и теми же маршрутами. Им хорошо известны местонахождения наиболее опасных для транспорта выбоин и ям. Зная жесткость подвески и массу автомобиля, можно легко рассчитать скорость, при которой наблюдается резонанс. Рекомендую водителям избегать поездки на данной скорости, так как в итоге это может привести к поломке автомобиля и порче дорожного покрытия.

## Slide 23: IV.ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОРИИ.
В истории известны случаи, когда вследствие резонанса происходило разрушение конструкций. Также к числу разрушений от резонанса относят Египетский мост в Санкт-Петербурге, который обрушился в тот момент, когда по нему шагала кавалерия (1905 год).

## Slide 25
Перед вами изображение подвесного моста в городе Анже, что во Франции. В середине 19 века он был полностью разрушен, когда большой отряд солдат вздумал перейти его строевым шагом. Погибло по некоторым данным около 200 солдат!

## Slide 26
Все служившие в армии помнят, как при прохождении строем по мосту от командира звучала команда: «Отставить в ногу!». При прохождении строем по мосту с одновременным поднятием выпрямленной ноги до уровня колена военнослужащие опускают плоскость подошвы в один такт с усилием, которое сопровождается характерным шлепком.
При совпадении частоты внешней периодически действующей силы с собственной частотой свободных колебаний моста происходит явление резонанса, сопровождаемое резким увеличением амплитуды колебаний, что приводит к разрушению конструкции

## Slide 27: V. ВЫВОДЫ
В ходе исследовательской работы я теоретически доказал и практически проверил, что расположенные на приблизительно одинаковых расстояниях выбоины вдоль дорог обусловлены резонансным раскачиванием машин на рессорах.
Я исследовал это явление: измерил расстояния между выбоинами на дороге, а также рассчитал данные расстояния теоретически. Используя технические характеристики машин я сравнил полученные результаты и пришел к выводу, что выбранная мною модель «машина – пружинный маятник» наилучшим образом подходит для описания резонанса машин на дорогах.
Также я изучил известные случаи проявления резонанса на дорогах и мостах в разных странах, поскольку эти исторические события имеют непосредственное отношение к моей работе.

## Slide 28
Практическая польза моей исследовательской работы заключатся в следующем:
1) Я исследовал условия возникновения явления резонанса и убедился в том, что теория колебаний применима для описания резонанса на дорогах
2) Я научился рассчитывать резонансную скорость автомобиля по формуле V= L(m/k)½ / 2π , где L- расстояние между чётными или нечётными ямами на дороге, K- жёсткость пружин/рессор . m- масса автомобиля.

## Slide 29
3) Я составил рекомендации автолюбителям для предупреждения явления резонанса на дорогах:
При вождении автотранспорта необходимо избегать скоростей, близких к резонансной, для предупреждения явления резонанса и предотвращения порчи автомобиля и дорог.
Каждый водитель должен определить диапазон скоростей, безопасных для его автомобиля, рассчитав резонансную скорость по формуле V= L(m/k)½ / 2π .

## Slide 30
Каждый водитель должен определить диапазон скоростей, безопасных для его автомобиля, рассчитав резонансную скорость по формуле V= L(m/k)½ / 2π .
Предлагаю брать L=10 м
Масса легковых автомобилей M колеблется от 1000 до 2500 кг
Рессоры от седана имеют жесткость K = 25000Н/м, а рессоры от универсала имеют K = 29000Н/м.
Самые мягкие УАЗовские рессоры (задние Хантер-Патриот) имеют жесткость K= 40000 Н/м.
Для обеспечения благоприятной характеристики УАЗу нужно K =20000-30000 Н/м

## Slide 31: VI. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Физика. Задачник. 10-11 классы. Пособие для общеобразовательных классов. А.П. Рымкевич, Москва, Дрофа, 2010
2. Упругие элементы подвески http://www.monstrohod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6
3. Интернет-журнал «Транспортные сооружения» / Russian journal of transport engineering https://t-s.today/ 2017, Том 4, №4 / 2017, Vol 4, No 4 https://t-s.today/issues/vol4-no4.html
4. Учебник Г. Я. Мякишева, А. З. Синяков; Физика: Колебания и волны. 11 класс.: Учеб.для углуб. изучения физики.- М.: Дрофа, 2001.

## Slide 32: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 2022 г.